NADP-苹果酸酶（Malic enzyme , NADP-ME）试剂盒说明书

（货号:G0818W  微板法 96样）

一、产品简介：

苹果酸酶是生物体内重要的酶之一，广泛存在于动物、植物、细菌体中。是苹果酸代谢的关键酶。近年来植物ME活性测定较多，已经成为抗氧化研究的热点。该酶发挥作用需要辅酶因子的参与，依据辅酶因子的不同，分为NADP-ME(EC 1.1.1.40)和NAD-ME(EC 1.1.1.38)。

ME的主要功能是催化苹果酸氧化脱羧产生丙酮酸和CO2，以及伴随NAD(P)+的还原反应，NADP-ME催化NADP+还原成NADPH，本试剂盒通过检测NADPH在340nm处的增加速率即可得出NADP-ME的酶活性大小。

二、试剂盒的组成和配制：

| 试剂名称 | 规格 | 保存要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提取液 | 液体100mL×1瓶 | 4℃保存 |  |
| 试剂一 | 粉剂mg×1支 | -20℃保存 | 用前甩几下或离心使试剂落入底部，再加1.1mL蒸馏水溶解。 |
| 试剂二 | 液体20mL×1瓶 | 4℃保存 |  |
| 试剂三 | 粉剂mg×1支 | 4℃保存 | 用前甩几下或离心使试剂落入底部，再加1.1mL蒸馏水溶解。 |

三、所需的仪器和用品：

酶标仪、96孔板、水浴锅、台式离心机、可调式移液器、蒸馏水。

- NADP-苹果酸酶（NADP-ME）活性测定：

建议正式实验前选取2个样本做预测定，了解本批样品情况，熟悉实验流程，避免实验样本和试剂浪费！

1、样本制备：

① 组织样本：

称取约0.1g组织，加入1mL提取液，进行冰浴匀浆。12000rpm，4℃离心10min，取上清，置冰上待测。

【注】：按照组织质量（g）：提取液体积(mL)为1：5~10的比例。

② 细菌/培养细胞：先收集细菌或细胞到离心管内，离心后弃上清；取约500万细菌或细胞加入1mL提取液，超声波破碎细菌或细胞（冰浴，功率20％或200W，超声3s，间隔10s，重复30次）；12000rpm，4℃离心10min，取上清，置冰上待测。

【注】：若增加样本量，可按细菌/细胞数量（104个）：提取液（mL）为1000~5000：1的比例进行提取

③ 液体样品：直接检测。若浑浊，离心后取上清检测。

2、上机检测：

① 酶标仪预热30min以上，调节波长至340nm。

② 所有试剂放在25℃水浴10min；

③ 在96孔板中依次加入：

| 试剂名称（μL） | 测定管 |
| --- | --- |
| 样本 | 10 |
| 试剂一 | 10 |
| 试剂二 | 170 |
| 试剂三 | 10 |
| 混匀，立即于340nm下读取A1值，室温（25℃）下，3min后读取A2值。ΔA=A2-A1。 |

【注】若ΔA过小，可以延长反应时间T（如：10min或更长），或增加样本上样量V1（如增至20μL，则试剂二相应减少），重新调整的T或V1需代入计算公式重新计算。

五、结果计算：

1、按样本蛋白浓度计算：

酶活定义：25℃条件下，每毫克组织蛋白每分钟生成1 nmol NADPH定义为一个酶活单位。

NADP-ME(nmol/min/mg prot)=[ΔA÷(ε×d)×V2×109]÷(Cpr×V1) ÷T

=2143.6×ΔA÷Cpr

2、按样本鲜重计算：

酶活定义：25℃条件下，每克组织每分钟生成1 nmol NADPH定义为一个酶活单位。

NADP-ME(nmol/min/g 鲜重)=[ΔA÷(ε×d)×V2×109]÷(W×V1÷V) ÷T

=2143.6×ΔA÷W

3、按细菌/细胞密度计算：

酶活定义：25℃条件下，每1万个细菌/细胞每分钟生成1nmol NADPH定义为一酶活单位。

NADP-ME(nmol/min/104 cell)=[ΔA÷(ε×d)×V2×109]÷(V1÷V×500)÷T=4.29×ΔA

4、按照液体体积计算：

酶活定义：25℃条件下，每毫升液体每分钟生成1nmol NADPH定义为一个酶活单位。

NADP-ME(nmol/min/mL)=[ΔA÷(ε×d)×V2×109]÷V1÷T=2143.6×ΔA

ε---NADPH摩尔消光系数，6.22×103 L/mol；    V---加入提取液体积，1 mL；

V1---加入样本体积，0.01mL；                V2---反应总体积，200μL =2×10-4L；

T---反应时间，3min；                        W---样本质量；

d---光径，0.5cm；                           500---细菌或细胞总数，500万；

Cpr---样本蛋白质浓度，mg/mL；建议使用本公司的BCA蛋白含量检测试剂盒。